化　学　弾　の　効　果　範　囲（一時性神経剤）

| 諸 元 名 称 | 投射単位 | 半数致傷面積 （㎡） | 風下危険距離 (km) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 逆転又は中立 | 順 転 | 逆転 | 中立 | 順転 |  |
| 火 器 | 迫撃砲 | 中迫撃砲 | 中隊 | 130m×90m≒12000㎡ | 逆転又は中立の時の値の1/2 | 5.0 | 2.1 | 0.2 | 射撃要領：同時弾着 １順射 |
|  |  | 重迫撃砲／ |  | 230×230≒53000 |  | 13 | 4.8 | 0.3 |  |
|  |  | 自走重迫撃砲 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 野戦砲 | 軽榴弾砲／ |  | 110×70≒8000 |  | 0.7 | 0.4 | 0.1 |  |
|  |  | 自走軽榴弾砲 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中加農砲１型 |  | 120×80≒10000 |  | 5.0 | 2.1 | 0.2 |  |
|  |  | 中榴弾砲／ 自走中榴弾砲 |  | 130×90≒12000 |  | 5.0 | 2.1 | 0.2 |  |
|  |  | 中加農砲２型 自走中加農砲 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自走重加農砲 |  | 140×140≒20000 |  | 10 | 3.1 | 0.3 |  |
|  | ロケット | 軽多連装ロケット発射機１型 | １発射機 | 600×400≒240000 |  | 21 | 7.8 | 0.5 |  |
|  |  | 中多連装ロケット発射機 |  | 540×340≒180000 |  | 15 | 5.7 | 0.4 |  |
|  | ミサイル | 地対地ミサイル１型 |  | 450×250≒110000 |  | 60 | 15 | 0.5 |  |
| 航空機 | 雨下タンク | 100ガロン | 200×1500≒300000 |  | 92 | 7 | 0.8 | 通常2個タンク |
|  | ７５０ポンド爆弾 | 1 発 | 110×120≒13000 |  | 26 | 4.8 | 0.5 | FB最大4発 |
| 化学地雷 | １型 | 1 個 | 24×24≒500～６００ |  | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |

注：１　気象条件　気温16℃以上、風速２．５～４m／s

２　半数致傷面積

- この地域内の人員（防護マスクなし）の50％を殺傷する面積

- この地域内の人員（防護マスク携行）の10～15％を殺傷する面積

３　半数致傷面積は、大気の安定度、気温及び風速により変化する。（風速2.5m/s以下の場合1/2の値）